КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

2.1 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЗ-БКШ-160; 200; 250; 315; 400

| Типоразмер конвейера | РЗ-БКШ-160 | РЗ-БКШ-200 | РЗ-БКШ-250 | РЗ-БКШ-315 | РЗ-БКШ-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортирования зерна и продуктов его переработки в комплекте с высокопроизводительным мельничным оборудованием |
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Шаг винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Частота вращения винта, об/мин | 100; 140 | 80; 90; 100; 112; 140 | 90; 100; 112; 140 | 80; 100; 140 | 90; 100 |
| Длина транспорти-рования, м (max) | 30 |
| Производительность по зерну, т/ч | 3,6-70 | 5,3-14,0 | 16-30 | 22-45 | 20-75 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зави-симости от длины конвейера и вида продукта) | 0,75; 1,5 | 0,75-4,0 | 1,5-4,0 | 4,0-5,5 | 7,5-11,0 |
| Конвейеры поставляются унифицированными секциями, имеющими в зависимости от требований заказчика загрузочные и разгрузочные патрубки. Могут поставляться системы конвейеров, состоящие из двух или трех конвейеров, расположенных в горизонтальной плоскости, либо из трех конвейеров, расположенных по треугольнику. |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 38 | 52 | 62 | 87 | 132 |

2.2 ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| Типоразмер конвейера | Диаметр винта, мм | Шаг винта, мм | Максимальная производительность, т/ч | Максимальная длина транспортирования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ-ДКВ-160 | 160 | 160 | 5 | 6 |
| РЗ-ДКВ-200 | 200 | 200 | 14 | 10 |
| РЗ-ДКВ-250 | 250 | 250 | 30 | 6 |
| РЗ-ДКВ-400 | 400 | 400 | 100 | 10 |

2.3 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ РЗ-ДКВ-Т-160; 200; 250; 315; 400

| Типоразмер конвейера | РЗ-ДКВ-Т-160 | РЗ-ДКВ-Т-200 | РЗ-ДКВ-Т-250 | РЗ-ДКВ-Т-315 | РЗ-ДКВ-Т-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортирования сыпучих продуктов комбикормовой промышленности в горизонтальном и наклонном (до 400) направлении |
| Производительность по зерну, т/ч при угле наклона 300 | 2,0-3,0 | 3,0-4,4 | 5,7-7,0 | 12,0-17,0 | 23,6-33 |
| Длина транспорти-рования, м (max) | 6,0 |
| Частота вращения, об/мин | 100-140 |
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Шаг винта, мм | 85; 160 | 160; 200 | 130; 185; 250 | 250; 315 | 300; 400 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зави-симости от длины конвейера и вида продукта) | 0,75-1,5 | 1,5-4,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 | 5,5-11 |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 40 | 62 | 72 | 110 | 160 |

2.4 КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Г1-20-16П; Г1-32-25П; Г1-40-30П; Г1-50-40П

| Типоразмер конвейера | Г1-20-16П | Г1-32-25П | Г1-40-30П | Г1-50-40П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Для транспортирования в горизонтальном или наклонном (до 200) различного направления сыпучих грузов |
| Диаметр винта, мм | 200 | 315 | 400 | 500 |
| Шаг винта, мм | 160 | 250 | 300 | 400 |
| Производительность, м3/ч | 1,5-6,4 | 5,8-24,8 | 11,3-48 | 44-88 |
| Длина транспортиро-вания, м (max) | 30 |
| Частота вращения винта, об/мин | 40; 56; 71 | 75 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зависи-мости от длины конве-йера и вида продукта) | 1,5-5,5 | 2,2-7,5 | 5,5-15,0 | 4,0-45,0 |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 58 | 111 | 145 | 196 |

По согласованию с заводом-изготовителем возможно изготовление винтовых конвейеров в трубе, а также диаметром меньше 200 мм.

2.5 КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КВП

# Text boxes

| Производительность, т/ч | 10-27 |
| --- | --- |
| Диаметр винта, мм | 250 |
| Шаг винта, мм | 185 |
| Угол наклона конвейера, град. | 10; 15; 20; 25; 30 |
| Макс. высота подъема, м | 5,2 |
| Мощность привода, кВт | 4,0 |
| Частота вращения винта, об/мин | 140 |
| Масса, кг | 810 |