ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ И ЭЛЕВАТОРНЫХ ЛЕНТ С ПРОФИЛЯМИ И ГОФРОБОРТАМИ

Для расчета стоимости и сроков изготовления конвейерных элеваторных лент с поперечными профилями и параллельными гофробортами резинотканевыми и на основе ПВХ в кольце бесконечном, необходимо составить техническое задание. Добавите информацию из того что можете:

- Тип ленты (резинотканевая, ПВХ):

- Гофроборта и перегородки привариваются к лентам ПВХ, к резинотканевым лентам приклеиваются.

- Длина ленты в кольце бесконечном  (2-длины между валами + диаметр большого барабана х3.14) мм:

- Ширина ленты мм:

- Толщина ленты мм:

- Количество тканевых прокладок шт:

- Высота гофробортов (20,40,60,80) мм:

- Высота профиля (20,40,60,80)мм:

- Отступ от края ленты до гофроборта (от 0 до 100) мм:

- Расстояние между поперечным профилем мм:

- Диаметры приводного и натяжного барабана минимальные у резинотканевой ленты 200 мм. у ленты ПВХ 80 мм:

- Количество поперечных профилей шт:

- Количество конвейерных лент шт.:

- ИНН для выставления счета: