ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ НИЛОС

Компания «NILOS» Германия изготавливает вулканизационные пресса для соединения и ремонта резинотросовых, резинотканевых, гладких конвейерных лент методом горячей вулканизации. Все пресса сертифицированы и имеют сертификат соответствия ГОСТ-Р:

«NILOS ТИП ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ» давление создается за счет нагрева масла гидравлической подушки.

«NILOS ТИП EMU» используется с траверсами.

«NILOS ТИП VULCOLITE» универсальный.

«NILOS ТИП VULCOLITE S» модернизированный универсальный.

«NILOS ТИП VULCOFRAME» усиленный.

«NILOS ТИП SH» использования в шахтных условиях.

ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ ПРЕСС КОМПАНИИ НИЛОС

Мы предлагаем приобрести у нас вулканизационные пресса для стыковки конвейерных лент, изготовленные немецкой компанией Нилос. Вулканизатор с гидравлической системой давления масла приводится в действия ручным поршневым  насосом. Нагревательным элементом является плита ромбическая 16 ° 42 ', 22 °, 90 ° и прямоугольная. Специальные электрические соединения позволяю поддерживать нагрузку электрической цепи вулканизатора 380 вольт, мощность 1.1 кВт. Количество и типы плит зависят от ширины и толщины стыкуемой конвейерной ленты. Цифровое управление температурой регулируется автоматически, что позволяет вулканизировать конвейерную ленту качественно. Высокий уровень безопасности достигается за счет фиксатор в поперечном профиле. Давление 450 бар на двигатель насоса создается вручную,  объем масла 8 литров. Электроплиты вулканизатора в рамной конструкции из коррозионностойкого алюминиевого сплава.

| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ NILOS |
| --- |
| Технические показатели |
| № каталога | Тип | Ширина конвейерной ленты |
| J 0478 | JKS 50 | 500 - 1000 мм. |
| J 0479 | JKS 100 | 1000 - 1400 мм. |
| J 0480 | JKS 140 | 1400 - 1800 мм. |
| J 0513 | JKS 180 | 1800 - 2200 мм. |
| J 0515 | JKS 220 | 2200 - 2600 мм |
| J 0517 | JKS 260 | 2600 - 3000 мм |
| Тип | Исполнение | Напряжение сети |
| JA 16 2 А 4000 | 1 вход 32 А 5 Р, 2 выхода 16 А 6 Р | 380 В, 3 фазы, N, РЕ |
| JA 16 4 А 4000 | 1 вход 63 А 5 Р, 4 выхода 16 А 6 Р | 380 В, 3 фазы, N, РЕ |
| JA 32 2 А 4000 | 1 вход 63 А 5 Р, 2 выхода 32 А 6 Р | 380 В, 3 фазы, N, РЕ |
| Тип | Исполнение | Напряжение сети |
| JA 16 2 Е 4000 | 1 вход 32 А 5 Р, 2 выхода 16 А 6 Р | 380 В, 3 фазы, N, РЕ |
| JA 16 4 Е 4000 | 1 вход 63 А 5 Р, 4 выхода 16 А 6 Р | 380 В, 3 фазы, N, РЕ |
| JA 32 2 Е 4000 | 1 вход 63 А 5 Р, 2 выхода 32 А 6 Р | 380 В, 3 фазы, N, РЕ |
| Позвонить нашему специалисту с 08:00 до 18:00 по телефону: +7 (495) 508 67 64 Отправить письмо на электронный адрес: e-mail: 5086764@mail.ru |

ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА CAUL ТИПА EMU КОМПАНИИ НИЛОС

Вулканизаторы тип EMU применяются для стыковки конвейерных и транспортерных лент на производстве в различных отраслях.  Нагревательные элементы из высокопрочного алюминиевого сплава позволяю без труда транспортировать и перемещать вулканизационный пресс мобильно к конвейерам и элеваторам. Простата в управлении и легкость в управлении пресса для стыковки конвейерных лент делают его оптимально удобным в использовании на производстве для выполнения ремонтных работ подъемно-транспортного оборудования. Цифровое табло вулканизатора отражает автоматическое управление температурным режимом вулканизации транспортерной ленты. Электронный коммутатор регулирует температуру вулканизационного процесса стыковки конвейерной ленты.

КОМПАКТНЫЙ ВУЛКАНИЗАТОР ТИПА VULCOLITE КОИПАНИИ НИЛОС

Технические условия:

- Состоит из двух частей сварной  алюминиевой конструкции с корпусом для быстрой сборки и разборки;

- Дизайн ромбические 22 ° или 90 ° правый угол;

- Быстрого нагрев и водяное охлаждения;

- Электроплитки с интегрированными каналами охлаждения для охлаждения воздуха или воды

- Равномерное давление на поверхность вверх. 70 Н/cм2;

- Комбинированная система управления воздушным манометром и предохранительным клапаном;

- Цифровой и легкий в использовании электронный шкаф управления с электронным контролем температуры с цифровой индикацией заданной программы фактической температурой;

- Стандартное рабочее напряжение 380 вольт.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВУЛКАНИЗАТОРА VULCOLITE КОИПАНИИ НИЛОС |
| --- |
| Ширина ленты | 800 мм | 900 мм | 1.050 мм | 1.200 мм |
| Обогреваемая ширина плиты | 540 мм | 540 мм | 540 | 540 мм |
| Обогреваемая длина плиты | 900 мм | 1000 мм | 1150 мм | 1300 мм |
| Обогреваемая длина диагонали плиты | 970 мм | 1078 мм | 1240 мм | 1400 мм |
| Угол | 22 ° / 90 ° | 22 ° / 90 ° | 22 ° / 90 ° | 22 ° / 90 ° |
| Тепловая мощность плиты | 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт | 7 кВт |
| Масса верхней плиты | 69 кг | 76 кг | 86 кг | 113 кг |
| Масса нижней плиты | 87 кг | 95 кг | 105 кг | 131 кг |

КОМПАКТНЫЙ ВУЛКАНИЗАТОР ТИПА VULCOLITE S КОМПАНИИ НИЛОС

Технические условия:

- Двухсекционная сварная конструкция из  алюминиевого сплава для легкого монтажа и демонтажа;

- Дизайн ромбические 22 °;

- Горячие плиты с интегрированным каналами водяного охлаждения;

- Равномерное давление до макс. 70 Н / см ²;

- Встроенная воздушный система управления с манометром и предохранительным клапаном;

- Встроенный электронный регулятор температуры с цифровой индикацией заданной и фактической температуры для контроля нагрева пластин;

- Регулируемая температура вулканизации конвейерной ленты 175 ° C;

- Для увеличения  длины стыка конвейерной ленты соединяются несколько секций пресса расположенные рядом друг с другом;

- Стандартное напряжение: 380 В,  или  230 В.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВУЛКАНИЗАТОРА VULCOLITE S КОИПАНИИ НИЛОС |
| --- |
| Ширина ленты | 800 мм | 1050 мм | 1200 мм |
| Обогреваемая ширина | 900 мм | 1150 мм | 1300 мм |
| Обогреваемая длина | 350 | 350 мм | 350 мм |
| Угол | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Тепловая мощность плит | 2,1 кВт на диск | 2,6 кВт на диск | 3,1 кВт на диск |
| Масса верхней плиты | 46 кг | 65 кг | 85 кг |
| Масса нижней плиты | 58 кг | 76 кг | 97 кг |

ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПРЕСС ТИПА VULCOFRAME

Технические условия:

- Вулканизации VULCOFRAME имеет водяное охлаждение;

- Прочный каркас вулканизатора;

- Гидравлическая система давления площадку вулканизатора;

- Электрическая система нагрева электроплит с температурой 175 ° C;

- Надежная и безопасная механическая, гидравлическая и электронная система контроля температуры вулканизатора;

- Быстрая сборка и разборка вулканизатора;

- Короткий цикл системы водяного охлаждения;

- Интегрированная система защиты площадки вулканизатора от  давления и нагрева пластин;

- Надежность и прочность при эксплуатации, гарантия качества.